## Slide 1: LoongArch内核的现状与未来
陈华才
2025.07

## Slide 2
01
02
03
04
现状简介
未来展望：CPU支持
未来展望：IOMMU支持
未来展望：GPU驱动支持

## Slide 3
现状简介
龙芯处理器三大家族
  龙芯1号
    32位单核CPU（小CPU）
    LA32R/LA32S指令集（龙芯1C102/1C103/1C203）
    主要面向工业控制、数据采集、消费电子等
  龙芯2号
    低端64位单核/多核CPU（中CPU）
    LA64指令集（龙芯2K300/2K500/2K1000/2K2000/2K3000）
    主要面向工业控制、移动终端、嵌入式计算机等
  龙芯3号
    高端64位多核CPU（大CPU）
    LA64指令集（龙芯3A5000/3C5000/3D5000/3A6000/3B6000/3C6000/3D6000）
    主要面向电脑（桌面计算机、服务器、高性能计算机）等

## Slide 4
现状简介
龙芯1号支持状态
  完全没有支持
龙芯2号支持状态
  部分支持：龙芯2K0500、龙芯2K1000、龙芯2K2000、龙芯2K3000
  部分不支持：龙芯2K0300、龙芯2K1500
龙芯3号支持状态
  全面支持
  自5.19首次进入Linux内核以来，已发布6.1、6.6、6.12三个LTS版本，其中Linux-6.6是国内社区基础公版
  功能特性：基本功能，ACPI/FDT，SMT/SMP/NUMA，KEXEC/KDUMP，电源管理（S3/S4/调频），多种抢占模式（PREEMPT_LAZY/PREEPT_RT/PREEMPT_DYNAMIC），向量与二进制翻译扩展（LSX/LASX/LBT）、调测功能（Ftrace、Kprobes、Uprobes、KGDB、KCOV、KASAN、KFENCE），OBJTOOL/ORC栈回溯与LivePatch，BPF支持，Clang/LLVM与Rust支持、KVM虚拟化支持等。
  LS2KBMC等外设驱动正在努力开展上游工作。

## Slide 5
未来展望：CPU支持
龙芯1号（32位）支持
  指令集包括标准版（LA32S）和精简版（LA32R）两种
  龙芯1号的LA132核是LA32S，但无MMU
  百芯计划的OpenLA500/OpenLA1000以及龙芯杯作品都是LA32R，但有MMU
  上游QEMU是LA32S，有MMU，但不太完善
  含MMU是进Linux内核上游的门槛
  LA32R由于缺少一部分指令，工具链需要增加新的重定位（Relocs）类型
  LLVM支持相对比较完善，Binutils/GCC在社区已有补丁，但尚未完成上游
  工具链也是进Linux内核上游的门槛
  挑战：LA32的硬件状态远差于2021年LA64的状态（只能用QEMU当标准型），LA32的工具链状态接近2021年LA64的状态（加油，工具链大佬们！Lu Weining / Xu Chenghua / Meng Qinggang / Wang Rui / Wang Xuerui / Xi Ruoyao / Yang Jiaxun / Chen Jiajie）

## Slide 6
未来展望：CPU支持
龙芯1号（32位）ABI设计
  寄存器约定同LoongArch64
  是否允许LoongArch32 ABI使用64位指令和寄存器
    不许使用（类似于MIPS O32）
      优点：在32位硬件上性能更好
      缺点：在64位硬件上浪费资源
    允许使用（类似于MIPS N32）
      优点：在64位硬件上性能更好
      缺点：在32位硬件上不能运行
  关于O32/N32混合链接
    若不支持混合链接，则有两种32位ABI，复杂性高，工作量大，似乎不值得
    若支持混合链接，则必须假定寄存器高32位是有有效内容的，所以调用者总是要保存/恢复高32位，而只使用低32位传参，被调用者将32位组合成64位再使用64位指令，而预编好的O32目标程序作为调用者无法维护寄存器高位……
先把“O32”做出来，其他的以后再说吧……

## Slide 7
未来展望：CPU支持
龙芯1号（32位）ABI设计
  Native LA32
    32位硬件+32位内核+32位应用
    必然是“O32” ABI
    优点：干净、优雅
    缺点：所有东西必须一步到位（硬件/QEMU/工具链）
  Compat LA32
    64位硬件+64位内核+32位应用
    可以是“O32”或“N32” ABI
    优点：在64位硬件上就可以开始工作（无太多限制）
    缺点：不够优雅
定义ABI
实现工具链和QEMU
定义内核UAPI
通过Compat LA32完善用户态组件
通过Native LA32完善内核态组件

## Slide 8
未来展望：CPU支持
龙芯2号（64位）支持
  龙芯2号属于SOC，除CPU以外还集成了各种外设，因此上游工作包括CPU支持与外设支持
  有FDT和ACPI两种启动方式：
    FDT启动方式：龙芯2K300、龙芯2K500、龙芯2K1000、龙芯2K1500、龙芯2K2000
    ACPI启动方式：龙芯2K2000（既支持ACPI也支持FDT）、龙芯2K3000（只支持ACPI）
  龙芯2K500、龙芯2K1000、龙芯2K2000、龙芯2K3000基本完成上游工作
  龙芯2K300、龙芯2K1500尚未完成上游工作，龙芯2K300是未来上游工作的重点
  已完成上游的集成外设驱动：RTC驱动（龙芯2K500/1000/2000），CLK驱动（龙芯2K500/1000/ 2000）， I2C驱动（龙芯2K500/1000/2000）， DMA驱动（龙芯2K500/ 1000），GPIO驱动（龙芯2K500/1000/2000）， SPI驱动（龙芯2K500/1000）， I2S 驱动（龙芯2K1000/2000）， PWM驱动（龙芯2K500/1000/2000），Thermal驱动 （龙芯2K500/1000/2000）

## Slide 9
未来展望：CPU支持
龙芯2号（64位）的挑战
  挑战1：集成外设有缺陷
    龙芯2K500/1000/2000的SDIO/MMC/NAND/CAN等外设驱动尚未完成上游
  挑战2：龙芯2K300集成的许多外设控制器都是重新设计的，与其他型号不兼容
    CLK虽然不兼容，但是上游难度正常
    其他不兼容的外设主要是DMA、I2C和I2S，上游难度较大
    主要工作由AOSC社区梓瑶同学在推进
  挑战3：龙芯2K300/2K500等低端型号的IOCSR寄存器里面缺少Vendor/CPUName寄存器，导致/proc/cpuinfo无法显示“Model Name”
    龙芯2K500选择在dts里面通过model包含CPU型号
    但这个方法不是规定，而是约定（可以不遵守）
    干脆不显示“Model Name”？显示PRID？
    整齐如一只是一种强迫症，还是有其实际意义？

## Slide 10
未来展望：IOMMU支持
IOMMU的原理
  先说MMU的原理
    对于Host，一次翻译：
      虚拟地址（VA）物理地址（PA）
      页表是Per-Process的
    对于Guest，两次翻译：
      Guest虚拟地址（GVA） Guest物理地址（GPA=HVA） Host物理地址（HPA）
      第一次翻译页表是Per-Process的，第二次翻译的页表是Per-VM的
  IOMMU就是用于I/O设备的MMU
    无IOMMU时，I/O虚拟地址（IOVA）= 物理地址（PA）
    有IOMMU时，I/O虚拟地址（IOVA） 物理地址（PA）需要翻译
    I/O虚拟地址在内核里面也被称为DMA地址或总线地址
    页表是Per-Domain（Per-VM）的

## Slide 11
未来展望：IOMMU支持
IOMMU的两种用途
  用于Host的DMA
    IOMMU的本质是DMA重映射（必需）和中断重映射（可选）
    解决功能问题：有些设备要求DMA地址连续，IOMMU可以在物理地址不连续的情况下满足IOVA连续
    解决安全问题：设备直接面对物理地址的时候可以访问其他设备的地址，而IOMMU起到了隔离作用
  用于Guest的设备直通（Passthrough）
    IOMMU负责将特定设备的GPA（IOVA）翻译成HPA
    MMU的GPAHPA映射是CPU视角（Per-VM），IOMMU的GPAHPA映射是Device视角（Per-VM）
    使用虚拟设备时DMA实际需要的是GPA，而使用设备直通时DMA实际需要的是HPA（非GPA），因此设备直通必须有IOMMU

## Slide 12
未来展望：IOMMU支持
IOMMU的挑战
  挑战1：上游工作依赖龙芯特定的ACPI IOVT表
    ACPI规范发布ACPICA更新内核ACPI更新IOMMU进上游
  挑战2：开发中的IOMMU驱动只支持Guest设备直通，不支持Host DMA
    只是需要时间开发
  挑战3：龙芯IOMMU只支持DMA重映射，终端重映射由中断控制器中的IR模块负责
    https://lore.kernel.org/loongarch/CAAhV-H5XB7sVf0UoUmXHDeTXA8tncJhV2LexLgc-Z1Hebsijtw@mail.gmail.com/T/#t
    没有中断重映射功能时需使用启动参数vfio_iommu_type1.allow_unsafe_interrupts=1

## Slide 13
未来展望：GPU驱动支持
龙芯自研GPU型号
  LS7A1000：GC1000 GPU + LSDC（0x7A06）
  LS7A2000：LG110 GPU + VPU + LSDC（0x7A36）
  LS2K1000：GC1000 GPU + LSDC（0x7A06）
  LS2K2000：LG120 GPU + VPU + LSDC（0x7A36）
  LS2K3000：LG200 GPU + VPU + LSDC（0x7A46）
  LS9A1000：LG210 GPU + VPU + LSDC（0x9A10）
上游GPU驱动状态
  Linux-6.6时进上游
  支持LS7A1000、LS7A2000、LS2K2000（不支持LS2K1000）
  仅有基本的KMS显示功能，不支持2D/3D加速

## Slide 14
未来展望：GPU驱动支持
DKMS GPU驱动状态
  适配内核版本：4.19、5.10、6.6、6.12
  已发布版本支持型号：LS7A2000、LS2K2000
  正在开发的版本增加的支持型号：LS7A1000、LS2K1000、LS2K3000、LS9A1000
上游GPU驱动的未来
  远景目标：达到DKMS驱动的支持状态
  挑战1：GPU相关的文档尚需完善
  挑战2：内核驱动、LibDRM、X驱动、Mesa驱动需全面推进
  挑战3：当前上游驱动与DKMS驱动设计框架存在冲突
保持当前框架增加VBIOS支持
保持当前框架增加各种非透明转接芯片支持
将当前LS7A1000、LS7A2000的支持改造成新框架
在新框架中增加LS7A2000的2D/3D GPU加速支持（同时开源用户态组件）
在新框架中增加LS2K1000/2000/3000支持
在新框架中增加LS9A1000等更新型号的支持